Kapasitor

Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang terdiri dari dua buah penghantar yang diberi sekat. Sekat tersebut terbuat dari bahan isolasi (mika, kertas, keramik, udara, dan sebagainya).

Kapasitor mampu menyimpan muatan listrik. Kemampuan menyimpan muatan listrik suatu kapasitor dinyatakan dalam satuan Farad dan dipengaruhi oleh :

- Luas penampang keping penghantar

- Jarak antar keping

- Jenis dielektrika

Dituliskan dalam persamaan sebagai berikut :

(

Di mana :

C = kapasitas kapasitor

ε= konstanta dielektrikum

D = luas bidang plat

d = jarak antara plat

2.2.1 Kapasitor dalam Hubungan Seri

Jika dua atau lebih kapasitor dirangkai secara berderet / seri seperti pada gambar 2.5 (b), maka kapasitas kapasitannya menjadi kecil karena terkait seperti rumus :		  maka

2.2.2 Kapasitor dalam Hubungan Paralel

Untuk memperoleh kapasitas kapasitor yang lebih besar, dua atau lebih kapasitor dirangkai secara paralel seperti pada gambar 2.5 (a), maka kapasitas kapasitannya menjadi besar karena terkait dengan rumus :

Vt = V1+V2+V3 =V   maka  Ct = C1 + C2 + C3 +…+ Cn

(a)					(b)

Gambar 2.5	a. Kapasitor hubung paralel

b. Kapasitor hubung seri

2.2.3 Jenis-jenis Kapasitor

Ada beberapa jenis kapasitor, yaitu:

- Kapasitor mika

- Kondensator kertas

- Kondensator elektrolit

2.2.4 Fungsi Kapasitor

Fungsi dari kapasitor, yaitu:

- Menyimpan tenaga listrik (dalam dielektriknya).

- Menahan arus searah

- Penapisan

# Footnotes

Ibid, hal 31

Suryatmo, Dasar-dasar Teknik Listrik, hal 140

Ibid, hal 142